## Slide 1
PROPOSAL EXECUTIVE FOR GM
EXECUTIVE BRIEF & BUSINESS IMPACT
Eliminasi Delay Suplai Material & Optimasi Lead Time Pengiriman
Sistem pelacakan real-time berbasis QR Code untuk mengukur siklus pengiriman operator, mencegah salah kirim, dan meningkatkan efisiensi suplai lini produksi.
Disiapkan Untuk: General Manager & Management Board
Oktober 2026
ZEVA LOGISTIK MATERIAL v1.6
Target Lead Time Suplai
12m ➔ 6m
-50% Reduction
Line Efficiency Impact
+8.5%
Mencegah Line Stop
Akurasi Penyerahan Line
100%
Verifikasi QR Tujuan
Rencana Rollout
5 Minggu
3 Phase Deployment
Notes: Slide 1: Executive Summary (Waktu: 1 Menit)
Pesan Utama: Solusi sistematis berbasis QR Code untuk memotong Delivery Lead Time hingga 50% dan menaikkan Line Efficiency sebesar +8.5%.
Naskah Presentasi (Apa yang Anda Ucapkan):
"Selamat pagi/siang Pak GM dan Bapak/Ibu Management.
Hari ini saya mengajukan proposal implementasi Sistem ZEVA Logistik Material v1.6. Latar belakang utama proposal ini adalah untuk menyelesaikan masalah bottleneck suplai material dari gudang ke lini produksi.
Tiga poin utama yang menjadi target kita adalah:
  Memotong Delivery Lead Time sebesar 50%, dari rata-rata 12 menit menjadi 6 menit per siklus.*
  Meningkatkan Line Efficiency sebesar +8.5% karena pencegahan potensi Line Stop akibat terlambat suplai.*
  Data Akurasi 100% Real-Time, mencatat waktu kirim dan waktu kembali operator secara presisi.*
Sistem ini dirancang sangat ringan, self-hosted tanpa biaya bulanan cloud, dan dilengkapi Poka-Yoke agar tidak mengganggu kecepatan kerja operator."

## Slide 2
01. PROBLEM STATEMENT
Tantangan Lapangan Gemba
Mengapa Sistem Suplai Material Saat Ini Membutuhkan Perubahan?
Unmonitored Lead Time
Tidak ada data pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan operator untuk mengambil barang di rak dan mengantarnya ke line.
Dampak: Pemicu terselubung Line Stop
Risiko Misdelivery
Penyerahan barang dilakukan secara verbal tanpa bukti scan di lokasi tujuan, berisiko material tertukar antar-line.
Dampak: Defect komponen & Rework
Ketiadaan Audit Trail
SPV dan Manager tidak memiliki laporan riwayat waktu per detik jika terjadi keterlambatan suplai di stasiun kerja.
Dampak: Sulit mengevaluasi beban kerja
Notes: Slide 2: Problem Statement & Urgency (Waktu: 1.5 Menit)
Pesan Utama: Kondisi Gemba saat ini belum memiliki data tracking pasti dan berisiko memicu Waiting Time di lini produksi.
Naskah Presentasi:
"Izin melaporkan kondisi Gemba saat ini, Pak.
Selama ini, kita menghadapi 3 tantangan utama di lapangan:
Pertama, Unmonitored Lead Time. Kita belum memiliki data objektif berapa lama seorang operator mengambil barang, mengantar ke line, dan berapa lama waktu ia kembali ke gudang.
Kedua, Risiko Salah Antar (Misdelivery). Penyerahan material masih berbasis visual/verbal tanpa adanya verifikasi digital di stasiun tujuan.
Ketiga, Ketiadaan Early Alert. Ketika terjadi keterlambatan suplai, pihak SPV baru mengetahui saat lini produksi sudah mengalami penungguan (Line Stop).
Dengan ZEVA Logistik v1.6, seluruh jejak perjalanan ini kita digitalisasi menggunakan QR Code tanpa menambah beban kerja administrasi operator."

## Slide 3
02. SOLUSI STRATEGIS
Inovasi Sistem ZEVA v1.6
4 Pilar Solusi ZEVA Logistik Material v1.6
1. Fast Onboarding
Operator baru scan ID ➔ Langsung masuk ke Panel Input Task tanpa persetujuan Admin (Zero Waiting Time).
2. Scan Lokasi Tujuan
Status DELIVERED wajib divalidasi dengan scan QR Code fisik di line tujuan untuk jaminan 100% akurasi lokasi.
3. Poka-Yoke Fallback
Jika operator lupa tekan "Berangkat", sistem otomatis mengambil timestamp scan material terakhir sebagai T1.
4. Spatiotemporal Metrics
Pencatatan presisi T1 (Picked), T2 (Delivered), dan T3 (Return) untuk analisis Cycle Time & Lead Time.
Notes: Slide 3 & 4: Solusi Strategis & Metrik Waktu (Waktu: 2 Menit)
Pesan Utama: Pelacakan spatiotemporal 3 titik waktu () untuk memetakan Travel Time dan Return Time.
Naskah Presentasi:
"Sistem ini bekerja memetakan 3 titik stempel waktu aktual:
T1 (Picked Time): Dicatat saat operator selesai mengambil barang di rak gudang.
T2 (Delivered Time): Operator membawa barang ke line, lalu wajib melakukan Scan QR Code fisik yang tertempel di stasiun tujuan. Ini membuktikan barang telah tiba tepat lokasi.
T3 (Return Time): Saat operator kembali ke gudang dan melakukan scan rak berikutnya.
Dari 3 titik ini, sistem secara otomatis menghitung dua metrik vital:
Delivery Lead Time (): Lama perjalanan pengiriman ke line.
Return Time (): Lama waktu operator berjalan kembali ke gudang.
Sistem ini juga mendukung skenario Multi-Drop (1 perjalanan ke banyak line) dan Bulk Delivery (banyak barang ke 1 line) cukup dengan 1x scan verifikasi di lokasi tujuan."
Slide 3 & 4: Solusi Strategis & Metrik Waktu (Waktu: 2 Menit)
Pesan Utama: Pelacakan spatiotemporal 3 titik waktu (𝑇1,𝑇2,𝑇3) untuk memetakan Travel Time dan Return Time.
Naskah Presentasi:
"Sistem ini bekerja memetakan 3 titik stempel waktu aktual:
T1 (Picked Time): Dicatat saat operator selesai mengambil barang di rak gudang.
T2 (Delivered Time): Operator membawa barang ke line, lalu wajib melakukan Scan QR Code fisik yang tertempel di stasiun tujuan. Ini membuktikan barang telah tiba tepat lokasi.
T3 (Return Time): Saat operator kembali ke gudang dan melakukan scan rak berikutnya.
Dari 3 titik ini, sistem secara otomatis menghitung dua metrik vital:
Delivery Lead Time (𝑇2−𝑇1): Lama perjalanan pengiriman ke line.
Return Time (𝑇3−𝑇2): Lama waktu operator berjalan kembali ke gudang.
Sistem ini juga mendukung skenario Multi-Drop (1 perjalanan ke banyak line) dan Bulk Delivery (banyak barang ke 1 line) cukup dengan 1x scan verifikasi di lokasi tujuan."

## Slide 4
03. METRIK SIKLUS WAKTU
Pelacakan Tiga Titik Stempel Waktu
Formulasi Pelacakan Waktu Aktual Per Operator (T1, T2, T3)
T1
T2
T3
Picked / Departure
Scan Rak & Material di Gudang
Delivered at Line
Scan QR Code di Lokasi Tujuan
Return to Rack
Scan Rak Siklus Baru di Gudang
Delivery Lead Time
T2 - T1
Return Lead Time
T3 - T2
Total Round-Trip Cycle Time
T3 - T1
Notes: Slide 3 & 4: Solusi Strategis & Metrik Waktu (Waktu: 2 Menit)
Pesan Utama: Pelacakan spatiotemporal 3 titik waktu () untuk memetakan Travel Time dan Return Time.
Naskah Presentasi:
"Sistem ini bekerja memetakan 3 titik stempel waktu aktual:
T1 (Picked Time): Dicatat saat operator selesai mengambil barang di rak gudang.
T2 (Delivered Time): Operator membawa barang ke line, lalu wajib melakukan Scan QR Code fisik yang tertempel di stasiun tujuan. Ini membuktikan barang telah tiba tepat lokasi.
T3 (Return Time): Saat operator kembali ke gudang dan melakukan scan rak berikutnya.
Dari 3 titik ini, sistem secara otomatis menghitung dua metrik vital:
Delivery Lead Time (): Lama perjalanan pengiriman ke line.
Return Time (): Lama waktu operator berjalan kembali ke gudang.
Sistem ini juga mendukung skenario Multi-Drop (1 perjalanan ke banyak line) dan Bulk Delivery (banyak barang ke 1 line) cukup dengan 1x scan verifikasi di lokasi tujuan."
Slide 3 & 4: Solusi Strategis & Metrik Waktu (Waktu: 2 Menit)
Pesan Utama: Pelacakan spatiotemporal 3 titik waktu (𝑇1,𝑇2,𝑇3) untuk memetakan Travel Time dan Return Time.
Naskah Presentasi:
"Sistem ini bekerja memetakan 3 titik stempel waktu aktual:
T1 (Picked Time): Dicatat saat operator selesai mengambil barang di rak gudang.
T2 (Delivered Time): Operator membawa barang ke line, lalu wajib melakukan Scan QR Code fisik yang tertempel di stasiun tujuan. Ini membuktikan barang telah tiba tepat lokasi.
T3 (Return Time): Saat operator kembali ke gudang dan melakukan scan rak berikutnya.
Dari 3 titik ini, sistem secara otomatis menghitung dua metrik vital:
Delivery Lead Time (𝑇2−𝑇1): Lama perjalanan pengiriman ke line.
Return Time (𝑇3−𝑇2): Lama waktu operator berjalan kembali ke gudang.
Sistem ini juga mendukung skenario Multi-Drop (1 perjalanan ke banyak line) dan Bulk Delivery (banyak barang ke 1 line) cukup dengan 1x scan verifikasi di lokasi tujuan."

## Slide 5
04. MITIGASI RISIKO
Poka-Yoke Auto-Departure Fallback
Bagaimana Jika Operator Lupa Menekan Tombol Berangkat?
MASALAH LAPANGAN
SOLUSI POKA-YOKE v1.6
MONITORING SPV
Operator Langsung Jalan Tanpa Press "Berangkat"
Dalam situasi sibuk, operator sering kali langsung membawa troli tanpa menyentuh tombol keberangkatan di aplikasi.
Auto-Departure Fallback Logic
Sistem secara otomatis mengambil timestamp scan material terakhir sebagai nilai T1 saat operator melakukan scan QR Code di lokasi tujuan.
Transaksi TETAP BERJALAN (0 Error / No Blocking)
Flag Auto-Fallback Penanda
Sistem menyematkan tag AUTO_FALLBACK di dashboard SPV untuk keperluan briefing kepatuhan tanpa mengganggu operasional.
Notes: Slide 5: Mitigasi Risiko & Poka-Yoke (Waktu: 2 Menit) — PENTING FOR GM
Pesan Utama: Mencegah human error operator lupa menekan tombol "Berangkat" tanpa menghentikan proses (Zero Blocking).
Naskah Presentasi:
*"Bapak GM mungkin bertanya: 'Bagaimana jika di lapangan operator lupa menekan tombol Konfirmasi Berangkat?'
Kami sudah menyiapkan logika Poka-Yoke & Auto-Departure Fallback:
Jika operator lupa menekan tombol 'Berangkat' dan langsung berjalan ke line tujuan untuk scan QR Code (), sistem tidak akan mengunci atau menolak.
Sistem secara cerdas mengambil stempel waktu Scan Material Terakhir sebagai nilai otomatis.
Proses kerja di Gemba tetap berjalan lancar 100% tanpa hambatan, namun di dashboard SPV akan muncul Flag Warning ⚠️ Auto-Fallback.
Dengan begitu, data waktu kita tetap terhitung akurat, dan SPV bisa mengetahui operator mana yang perlu diberi edukasi SOP tanpa mengganggu jalannya suplai."
Slide 5: Mitigasi Risiko & Poka-Yoke (Waktu: 2 Menit) — PENTING FOR GM
Pesan Utama: Mencegah human error operator lupa menekan tombol "Berangkat" tanpa menghentikan proses (Zero Blocking).
Naskah Presentasi:
*"Bapak GM mungkin bertanya: 'Bagaimana jika di lapangan operator lupa menekan tombol Konfirmasi Berangkat?'
Kami sudah menyiapkan logika Poka-Yoke & Auto-Departure Fallback:
Jika operator lupa menekan tombol 'Berangkat' dan langsung berjalan ke line tujuan untuk scan QR Code (𝑇2), sistem tidak akan mengunci atau menolak.
Sistem secara cerdas mengambil stempel waktu Scan Material Terakhir sebagai nilai 𝑇1otomatis.
Proses kerja di Gemba tetap berjalan lancar 100% tanpa hambatan, namun di dashboard SPV akan muncul Flag Warning ⚠️ Auto-Fallback.
Dengan begitu, data waktu kita tetap terhitung akurat, dan SPV bisa mengetahui operator mana yang perlu diberi edukasi SOP tanpa mengganggu jalannya suplai."

## Slide 6
05. EXECUTION PLAN
Timeline Implementasi 5 Minggu
Tahapan Implementasi Menuju Go-Live Sistem
MINGGU 1 - 2
MINGGU 3
MINGGU 4
MINGGU 5
Kebutuhan Hardware: Tablet / PDA Scanner Gun eksisting.
Deployment: Self-Hosted Local Server (Tanpa Biaya Cloud Bulanan).
Phase 1: Setup Master Data
Pemasangan stiker QR Code di lokasi rak gudang & stasiun line tujuan.
Phase 2: Pilot Line Testing
Uji coba pada 1 lini pilot untuk memverifikasi alur scan & fallback logic.
Phase 3: Training Operator
Briefing hands-free scanning & sosialisasi penggunaan untuk seluruh shift.
Phase 4: Full Go-Live
Penerapan penuh dan pemantauan KPI Lead Time pada Dashboard GM/Manager.
Notes: Slide 6: Execution Plan & Resource (Waktu: 1.5 Menit)
Pesan Utama: Implementasi cepat dalam 5 minggu menggunakan Hardware eksisting dan server lokal.
Naskah Presentasi:
"Untuk rencana eksekusi, kami menargetkan Go-Live penuh dalam 5 Minggu dengan tahapan:
Minggu 1-2: Setup Database, pendaftaran master data, dan pencetakan stiker QR Code.
Minggu 3: Trial & Simulasi di Pilot Line (1 Lini Produksi).
Minggu 4: Training operator & pengenalan dashboard SPV.
Minggu 5: Full Go-Live di seluruh area.
Kebutuhan resource sangat minim:
Hardware menggunakan PDA/Scanner Gun yang sudah ada di lapangan.
Sistem di-deploy di server lokal pabrik (self-hosted), sehingga tidak ada biaya langganan cloud bulanan."

## Slide 7
06. APPROVAL REQUEST
Rekomendasi Keputusan Management
Penerapan ZEVA Logistik Material v1.6 merupakan langkah strategis untuk mentransformasi pelacakan suplai material berbasis fakta Gemba, meningkatkan efisiensi lini, dan menjamin 100% akurasi penyerahan komponen.
Mohon Arahan & Persetujuan General Manager
ZEVA Logistik Material v1.6 Executive Deck
Persetujuan Pilot Project
Izin pelaksanaan uji coba pada 1 Lini Pilot selama 1 minggu.
Cetak Stiker QR Code
Pemasangan stiker QR Code master di rak dan lokasi line tujuan.
Notes: Slide 7: Approval Request & Closing (Waktu: 2 Menit)
Pesan Utama: Permohonan persetujuan GM untuk memulai Phase 1.
Naskah Presentasi:
*"Sebagai penutup, penerapan ZEVA Logistik Material v1.6 ini memberikan kontrol penuh bagi manajemen terhadap aliran logistik internal, menghilangkan pemborosan waktu transportasi (transportation waste), serta menjamin kepastian suplai di lini produksi.
Mohon persetujuan Bapak GM untuk kami memulai Phase 1: Setup Master Data & Trial Pilot Line pada minggu depan.
Demikian paparan proposal ini, terima kasih. Kami persilakan jika ada masukan atau tanggapan dari Pak GM dan Bapak/Ibu Management."
💡 Tips Menghadapi Pertanyaan GM saat Q&A (2 Menit Terakhir)
Jika GM bertanya: "Apakah ini tidak bikin operator lambat karena harus scan-scan terus?"
  Jawaban: "Antarmuka dirancang dengan Poka-Yoke Auto-Focus & Auto-Advance, Pak. Operator tidak perlu menyentuh layar sentuh, cukup menembak barcode dengan scanner gun secara berurutan 1-2-3, kursor melompat otomatis."
Jika GM bertanya: "Berapa biaya pengembangannya?"
  Jawaban: "Pengembangan dilakukan secara internal (in-house development), server menggunakan infrastruktur lokal eksisting, sehingga Cost-nya Rp 0 untuk software license/cloud fee. Investasi hanya pada cetak fisik stiker QR Code yang tahan minyak/gesekan."